主要技术参数多层共挤片材机组 技术参数

型号规格 DCP-90/65 DCP-105/75 DCP-120/90 DCP-105/65/65 DCP-105/90/65 DCP-120/105/90 螺杆直径(mm) 90/65 105/75 120/90 105/65/65 105/90/65 120/105/90 螺杆长径比 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 片材宽度(mm) 660~1400 800~1400 800~1600 800~1600 800~1600 800~1600 片材厚度(mm) 0.1~ 3.0 0.1~ 3.0 0.1~ 3.0 0.1~ 3.0 0.1~ 3.0 0.1~ 3.0 最高产量(kg/h) 220 300 450 350 400 600 使用电源(三相) 220~380V 50~60Hz 220~380V 50~60Hz 220~380V 50~60Hz 220~380V 50~60Hz 220~380V 50~60Hz 220~380V 50~60Hz 主电机功率(KW) 37/18.5 45/22 75/37 55/18.5/18.5 55/37/18.5 75/45/37 整机功率(KW) 90 105 167 142 165 242 外形尺寸(m) 13×1.2×2.5 13×1.2×2.6 15×2.8×2.6 15×2.8×2.6 14×2.22.6 18×2.82.8 整机重量(kg) 8000 9000 10000 10000 12000 16000